## Slide 1
Cyberdog Demo
自主运行技术方案
面向小米杯多赛段任务的感知、控制与策略闭环
PERCEPTION
CONTROL
STRATEGY
2026全国大学生计算机系统能力大赛 · 智能系统创新设计赛（小米杯）
课堂汇报 / 项目汇报

## Slide 2
01
赛题约束：
从“能跑”到“能自主完成全流程”
小米杯赛题更强调复杂环境中的全程自主运行能力
01
石径探路
02
荒野寻珠
03
曲道冲锋
04
深隧寻珍
05
孤梁稳渡
06
撷金建功
赛题核心约束
系统挑战
15分钟内
完成全程任务
感知：光照变化与
目标识别稳定性
启动后
不得人为操控
控制：动作执行
与姿态纠偏
多赛段
连续切换
策略：不同赛段的
任务编排
识别、通行与
动作需协同
鲁棒性：无人干预下
持续运行

## Slide 3
02
任务抽象：
从赛道对象到自主控制状态量
系统设计的关键，是把赛道中的物理对象转化为可计算、可控制、可反馈的状态量
赛道元素
感知状态
控制输出
黄色边线
边线检测 / gap偏差
PID纠偏 / vyaw
橙色小球
HSV掩膜 / ratio占比
撞击触发 / hit动作
曲道 / 直道
地面相机 / 路径偏差
直道修正 / vx + vyaw
限高通道
低姿态通过条件
自定义低重心步态
全程自主要求
状态机输入事件
主控决策与反馈闭环
不是直接操作图像，而是把图像压缩成主控可消费的稳定状态量

## Slide 4
03
技术主线：
感知状态量 → 主控决策 → 运动反馈闭环
系统亮点集中在两件事：视觉节点把图像转成稳定状态，主控节点把状态转成带反馈的运动指令
01
相机输入
• Front RGB
• Ground
• Left Fisheye
• Right Fisheye
02
视觉节点
• adjust_node
• ground_node
• fisheyes_adjust_node
03
状态话题
• adjust_topic
• ground_topic
• fish_rgap_topic
• hit_ratio_topic
• fish_line_topic
04
主控节点
• masterNode
• run_pid_align()
05
LCM控制
• robot_control_cmd
06
运动控制板
• 执行动作
• robot_control_response
反馈确认 / order_process_bar / 心跳重发
数据流（感知→状态）
控制流（决策→执行）
反馈流（确认→决策）
多相机状态压缩
多源相机信息融合与压缩，输出稳定、
可用于决策的状态话题
PID + 死区 + 限幅
PID对齐控制，结合死区抑制抖动、
限幅保护，输出平滑可控指令
LCM反馈确认与心跳重发
执行结果回传与心跳监测，
异常自动重发，确保指令可靠落地

## Slide 5
04
阶段成果：
从技术模块到比赛动作编排
当前 Demo 已形成可复用的自主运行底座，核心价值在于多赛段策略编排，而不是孤立算法
赛段
技术策略
状态
01
石径探路
校正 + 跳跃通过障碍
已实现
02
荒野寻珠
鱼眼橙球识别 + 左右差纠偏 + 撞击触发
已实现
03
曲道冲锋
地面相机 + PID直道修正
已实现
04
深隧 / 低矮
低重心自定义步态通过
已实现
05
孤梁稳渡
方向校正后跳跃，触发逻辑待联调
待联调
06
撷金建功
足球识别 / 踢出 / 终点趴下
扩展项
结论 / 后续方向
已具备多相机感知能力
已形成 PID + LCM 控制闭环
后续聚焦完整赛段联调
与工程鲁棒性提升
工程优化
参数配置化
日志记录
离线图像测试